## Slide 1: Block Matrix Multiplication
110061592 許睿哲
Lab B#

## Slide 2: Background of Algorithm
以2個4 x 4 矩陣A、B相乘為例， C = AxB
Notes: 以2個4 x 4 矩陣A、B相乘為例，分成四個2x2的block，左上角的Block為這兩個Block相乘再加上另外兩個block相乘，對應的位子與矩陣乘法中的元素一樣，只是把元素換成block。

## Slide 3: System Diagram
Port 為 2個類型為int且長度為BL的input stream ,1個BLxBL的array。
Notes: 以2個4 x 4 矩陣A、B相乘為例，分成一個2x4(A) 4x2(B) ，2x4由兩個2x2的block形成，4x2也是， 得到結果會等於 AB左上角2x2的block。剩下3個block以此類推。
架構的部分 Reuse 2x4的A(行)，重新讀後面兩列的B。
我有試過將array變成stream output，但HLS tool會偵測不到他怎麼傳輸，舉例來說 我write回去8次，但，Host端會收到16次，導致讀取錯誤。

## Slide 8
Compare: Throughput and Resource
Chart: Resource vs. N and BL
| 8 | 16 | 32 | 64 | 128
BL=4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
BL=8 | 4 | 4 | 4 | 4
BL=16 | 16 | 16 | 16
BL=32 | 0 | 0
電路大小與Matrix大小無關，只與Block有關
N/BL = 2，Throughput最佳，但N越大越不明顯
Matrix(NxN)
Block(BLxBL)
Chart: Throughput vs. N and BL
| 2 | 4 | 8 | 16 | 32
BL=4 | 1 | 0.91807 | 0.79105 | 0.61995 | 0.42477
BL=8 | 1 | 0.87053 | 0.74976 | 0.59332
BL=16 | 1 | 0.98253 | 0.93262
BL=32 | 0 | 0
Notes: 這裡其他的BRAM FF LUT 都是一樣的，且DSP跟BRAM與BL^2成正比

## Slide 9
Chart: Latency vs BL(N=32)
| 4 | 8 | 16
avg Latency | 115 | 246 | 837
Max Latency | 339 | 535 | 1126
Chart: Latency vs BL(N=64)
| 4 | 8 | 16
avg Latency | 147 | 286 | 933
Max Latency | 627 | 1015 | 1990
Compare: Latency
Block變兩倍，Latency成指數上升
Size越大，雖然Throughput是BL越大越好，但Latency會變更長。

## Slide 10
Question
to test the key learning
下方為PL端，運算的部分，為甚麼在最裡面的for loop 做 pipeline會發生II violation?

## Slide 11: Thank You